市应急管理局关于开展高温季节化工（危险化学品）和烟花爆竹安全专项检查情况

# 的通报

各县区应急管理（安全监管）局，有关企业：

按照2022年度危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品监督检查执法计划,结合市安委办《关于开展安全生产隐患大起底大排查大整改“百日行动”的通知》（淮安办〔2022〕53号）精神,2022年8月，市应急管理局在全市范围内开展了高温季节化工（危险化学品）和烟花爆竹安全专项检查。现将有关情况通报如下：

一、检查的基本情况

市应急管理局采取线上巡查抽查和线下重点检查的方式，对全市化工（危险化学品）和烟花爆竹企业进行了检查，共发现问题和隐患23条。同时，对危险化学品和烟花爆竹领域开展安全生产隐患大起底大排查大整改“百日行动”工作情况进行了督查。

二、存在的主要问题

通过检查发现，我市大多数化工（危险化学品）和烟花爆竹企业均能按照要求开展安全生产工作，但也存在生产现场安全管理不到位等问题，如安徽山河药用辅料股份有限公司2022年8月13日未进行安全公告承诺；中安联合煤化工有限责任公司气化装置现场部分隔爆仪表未接地等。

三、有关要求

（一）督促隐患问题整改落实。各县区应急管理（安全监管）局要按照属地管理的原则，针对检查发现的问题和隐患，督促企业采取有效措施，尽快逐条制定整改方案，落实整改责任，限期整改。

（二）严格落实企业主体责任。各有关企业要严格执行《安全生产法》和《企业安全生产责任体系五落实五到位》等法律法规要求，切实落实主体责任，对存在的问题和隐患，要按照隐患整改“五落实”的要求，积极整改到位。

附件：检查发现的问题和隐患

淮南市应急管理局

2022年9月1日

检查发现的问题和隐患

一、国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司安徽输油分公司淮南输油站

1.物联网主机1掉线次，时长1.43小时

二、中国石化销售股份有限公司安徽淮南石油分公司(淮南油库)

1.物联网主机2掉线次，时长6.68小时

三、安徽山河药用辅料股份有限公司

1.物联网主机1掉线次，时长0.09小时

2.2022年8月13日，未进行安全公告承诺。

四、中安联合煤化工有限责任公司

（一）线上巡查

1.2022年8月16日、2022年8月30特殊作业票据未通过省应急厅调阅。

（二）大修期间检查

1.检查安徽盈创石油检修安装有限责任公司、天津市万全设备安装有限公司、南京金陵石化建筑安装工程有限公司等检维修承包商未按照《中安联合煤化工分公司工程建设及检维修承包商管理实施细则》3年进行一次审核。

2.承包商诚信证明未从“信用中国”中查询信用。

3.检查南京扬子动力工程有限责任公司：特种作业人员档案信息未及时更新。

4.检查宁波大通永维机电工程有限公司：特种作业人员档案信息12人次未及时更新；自南京杰思尔公司3人陈巧儿、陈宾、程杰变更至宁波大通永维机电工程有限公司，未进行承包商安全培训教育。

5.天津市万全设备安装有限公司员工教育培训档案未及时建立（部分员工2019年8月进厂，2021年5月建立的教育培训档案）,且特种作业人员统计表内容与实际不符（有5名人员未取得自动化仪表作业证，也统计在）

6.南京高瑞特起重机械有限公司未对2022年7月进厂6个人员进行承包商安全教育培训。

7.检查上海伽玛仪表有限公司：放射性仪表大修施工方案大修计划网格图与现场实际作业时间不符；未保存安全交底记录。

8.检查南京扬子检修安装有限责任公司淮南分公司：叉车司机朱明未及时更新特种作业人员档案信息。

（三）省应急厅专项执法检查

1.SIS联锁管理规定应明确按SIL验证报告中要求的测试周期对SIS系统及联锁进行测试并记录。
    2.气化装置现场部分隔爆仪表未接地。
    3.朱啸、李瑞、张宏鹏、常远鹏、甘建虎五人（实习生）未签订安全生产协议。
    4.煤气化车间磨煤工段氮气工艺物料等自动调节控制阀旁路阀门未设置“禁开”安全标识。
    5.煤气化装置磨煤工段采用的正压通风型在线分析机柜未设置压力低监测报警设施，以保证在线分析机柜通风系统正压值不低于50Pa。
    6.部分岗位应急处置卡缺少相关联络人员和联络方式等信息。
    7.应急预案演练后未对应急预案是否需要修订提出意见。
    8.未将应急预案信息填报至省应急管理信息化平台。
    9.煤气化车间磨煤工段在线检测系统内氧浓度数值22.03%,说明仪表不准确，没有记录并报修。