附件1：        超期未完成整治安全隐患问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南经开区（1家） | 市发改委 | 国家管网华中公司安徽输油分公司淮南输油站 | 淮南农场内4.3km（其中1.25公里为人员密集型高后果区管段）区域内输油管道埋设区，桩牌铺设密度不够，农场机械化作业威胁地下管网安全。 | 2023年12月25日 | 2023年10月通报，经市发改委确认，因埋设区跨越市大通区和市经开区，前期地块归属不明确，责任县区误定为大通区，经现场重复确认，隐患点实际位于经开区境内（已在责任县区栏将大通区调整为淮南经开区）。受地块归属、淮南农场职工不配合等因素影响，前期整改进展缓慢，导致超期。目前市发改委已协调责任单位发函至淮南农场，农场将及时上会研究。市发改委将加强协调对接，督促经开区明确工作联络人，加强淮南农场会议研究进度跟踪，并视隐患办理进度及时组织召开专题调度会议，确保问题整改到位。 |

附件2：         限期内正在整治安全隐患问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （1家） | 市气象局 | 寿县古城暨八公山风景区 | 1.未制定雷电灾害应急预案。 2.未在雷击易发区设置警示标识。 | 2023年1月31日 | 2023年11月通报 |

附件3：              12月份排查安全隐患问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （3家） | 寿县新桥北区管理中心 | 淮南景甜箱包有限公司 | 1.安全出口主门（推拉门）不符合防火规范。 2.部分灭火器握把损坏，无法正常使用；灭火器数量不足。 3.过道两侧堆放可燃物，应急逃生通道不畅。 4.生产车间电线部分未穿管，线路敷设安装不规范。 5.货物电梯井口下端缺少安全防护。 | 2024年1月30日 |
|  | 市应急管理局 | 寿县楚都花炮销售有限公司 | 1.部分静电导除仪损坏，缺少声光报警功能。 2.烟花爆竹装卸平台未设置安全警示线。 | 2024年1月31日 |
|  | 县市场监管局 | 安徽天兴金属结构有限公司 | 公司内电梯超期未检验。 | 2024年1月25日 |
| 凤台县 （5家） | 古店乡政府 | 凤台县瑞锦服饰有限公司 | 1.车间电线凌乱，且未穿管保护。 2.公司配备灭火器不足 | 2024年1月15日 |
|  | 消防救援大队 | 凤台县欣豪超市 | 1.员工灭火器操作不熟练。 2.灭火器标识内容不齐全。 3.防火检查、巡查记录不齐全。 4.部分电器线路未进行穿管保护。 | 2024年1月15日 |
|  | 县水利局 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 凤台县永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程愚公闸基坑边坡，未设置围挡和警示标识。 | 2024年1月15日 |
|  | 县市场监督管理局 | 凤台县国武粮油工贸有限公司 | 特种设备检验不合格。 | 2024年1月25日 |
|  | 县公安局 | 市公路管理服务中心凤台分中心 | S102省道144KM200M至144KM800米顾桥镇路段，道路临水一侧路段树木被砍伐，需加装护栏。 | 2024年1月31日 |
| 大通区 （2家） | 市建管处 | 安徽烟草公司淮南公司经营业务用房附属设施建设项目部 | 1.模板支撑系统扫地杆未满设；未设置水平剪刀撑；板底需要拉结。 2.施工楼梯搭设不规范。 | 2024年1月15日 |
|  | 区市场监督管理局 | 淮南市翔辰机械有限公司 | 叉车超期未检验。 | 2024年1月25日 |
| 田家庵区 （6家） | 区应急管理局 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 1.2023年5月开展的应急演练缺少评估报告。 2.未开展全面的应急预案演练。 3.消防器材缺少点检卡。 | 2024年1月15日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市万德化工经贸有限公司 | 1.全员安全生产责任制中主要负责人职责与现行法律法规不符。 2.隐患排查记录验收人未签字确认。 | 2024年1月15日 |
|  | 市公用事业监管中心 | 淮南百顺液化气罐装有限责任公司 | 1.非工作车辆违规进入充装区。 2.工作人员作业期间未着工作服。 | 2024年1月16日 |
|  | 市应急管理局 | 淮南市盛世祥和烟花爆竹销售有限公司 | 1.围墙外侧及内侧杂树、杂草未清理。 2.北侧围墙需增加警示标识。 3.库房内产品堆垛倾斜，未按照产品标识进行堆放。 4.消防水带破损，油泵未设置备用油。 | 2024年1月31日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南市乐群物业管理有限公司 | 公司违规占用疏散通道、安全出口。 | 2024年1月13日 |
|  | 区市场监督管理局 | 田家庵区鸿图宾馆 | 宾馆内电梯超期未检验。 | 2024年1月25日 |
| 谢家集区（2家） | 区应急管理局 | 淮南泰隆机械制造有限公司 | 1.合成车间内，树脂制胶工序搅拌桶上电机不防爆。 2.车间内氧气、乙炔瓶临时存放量均超过10瓶，未设置单独存放间。 3.车间内部分配电箱门盖板与柜体之间未进行跨接线连接。 4.盐酸使用区域未设置洗眼装置，未张贴SDS标牌。 5.污水处理站有限空间风险告知牌危险因素辨识有误（标明有CO）。 | 2024年1月15日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市谢家集区唐山镇乳山加油点 | 1.卸油区域未设置警示牌。 2.加油点院内存在大量塑料桶和泡沫夹心板等可燃杂物。 3.加油枪旁推车式干粉灭火器被覆盖包裹。 4.加油机旁消防沙露天堆放。 | 2024年1月15日 |
| 八公山区 （2家） | 区消防救援大队 | 八公山区逸鑫收购店 | 1.电器线路未进行穿管保护。 2.搭建临时简易房屋违规住人且违规储存、使用液化石油气。 | 2024年1月28日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市飞虎机动车安全技术检测有限公司 | 1.站内配电柜警示牌模糊不清； 2.站内换气扇缺少防护网。 | 2024年1月28日 |
| 潘集区 （5家） | 区发改委 | 淮南市宏运来粮油有限公司 | 1.大米加工车间二楼防护栏未设置踢角线。 2.配电室内未设置应急照明灯及二氧化碳灭火器。 3.粮食卸料口粉尘危害因素告知牌损坏 4.生产区域门口处未设置车辆限速标识。 5.隐患排查记录，员工安全教育培训记录资料不规范。 | 2024年1月31日 |
|  | 区发改委 | 淮南市东联粮油有限 公司 | 1.浸出车间法轮处无跨接线。 2.氧气瓶存放点未设置防护措施。 3.锅炉房临时用电线路混乱，未穿管。 4.生产车间门口处未设置车辆限速标识。 5、隐患排查记录次数少（每半个月一次）。 | 2024年1月31日 |
|  | 市应急管理局 | 淮南创大实业有限责任公司 | 1.一台钻床地面电源线未采取防止机械性损害的措施。 2.一台电风扇未设置保护接地。 3.配电室未设置挡鼠板，应急照明损坏。 4.车间入口处未设置三限标识。 5.空气储罐压力表未定期检定。 6.安全生产费用提取和使用管理制度未及时更新。 | 2024年1月26日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽广全机电设备有限公司 | 1.生产车间行吊止退钩损坏。 2.生产区域变压器安全警示标识老化。 3.隐患排查记录，员工安全教育培训记录，安全生产会议记录资料不健全。 | 2024年1月31日 |
|  | 市供销社 | 芦集供销社大院项目部 | 施工材料堆放杂乱，未及时清理。 | 2023年1月31日 |
| 毛集实验区（3家） | 区应急管理局 | 淮南白蓝企业集团有限公司 | 1.各生产车间灭火器配备不足2只，且未定期检。 2.升降机一层未设置防护栏和安全警示标识。 3.粉丝烘干车间车间安全警示标识设不足。 4.粉丝烘干设备蒸汽管道部分保温层破损，管道未设置物质名称标识和流向标识。 5.部分电气设备地面电源线外绝缘层破损，且未采取防止机械损性损害措施。 6.部分带金属外壳的排气扇未设置保护接地。 7.一外配电箱未设置保护接地。 | 2024年1月30日 |
|  | 市应急管理局 | 新集二矿 | 主通风机房新风机高压柜正在使用的电压表、电流表均未进行检验校准。 | 2024年2月29日 |
|  | 市交通运输执法支队 | 安徽省徽龙恒泰旅游客运有限公司 | 公司所属车辆皖D59196疑似超速次数较多，存在安全隐患。 | 2024年1月31日 |
| 淮南经开区（5家） | 淮南市气象局 | 淮南市健坤制药有限公司 | 未进行雷电防护装置设计审核。 | 2024年2月29日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽江中高邦制药有限责任公司 | 1.一号厂房东侧疏散通道未设置灯光疏散指示。 2.东侧疏散楼梯未设置灯光疏散指示。 | 2024年1月12日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南车洁汽车用品经营部（车百饰） | 违规使用易燃可燃材料搭建的临时仓库。 | 2024年1月11日 |
|  | 经开区生态环境分局 | 安徽新南港汽车纺织品有限公司 | 液体危险废物暂存不规范，未设置导流槽、导流池，危废台账不规范。 | 2024年1月31日 |
|  | 区市场监督管理局 | 安徽益益乳业有限公司 | 特种设备检验不合格。 | 2024年1月25日 |
| 淮南高新区（1家） | 区应急管理局 | 安徽紫竹健康科技股份有限公司 | 1.车间部分消防器材缺少点检记录。 2.安全生产教育培训记录不规范，缺少现场培训照片。3.地面用电线路未做安全保护。 | 2024年1月15日 |
| 煤化工园区（1家） | 园区应急管理局 | 安徽远达催化剂有限公司 | 1.清洗平台东侧下方电线裸露。 2.清洗平台处轴流风机电源插头缺相。 3.消防蓄水池检修孔无受限空间标识。 | 2024年1月16日 |

抄报：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2024年1月5日印发